##### INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Budowa drogi gminnej Nr 110128L

od km 2+340 do km 4+000 w miejscowości Nawóz

Zamawiający: 	Urząd Gminy w Nieliszu

22-413 Nielisz

woj. lubelskie

Projektant:    inż. Maria Kamińska

Zamość, III kw. 2008 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA – do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty związane z budową drogi gminnej Nr 110128L

od km 2+340 do km 4+000 w miejscowości Nawóz:

    - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

    - Roboty ziemne wykonywane spycharkami oraz koparkami z transportem samochodami samowyładowczymi,

    - Ręczne roboty ziemne (poprzeczne z wbudowaniem w nasyp),

    - Budowa przepustów  60 i  80 pod drogą,

    - Budowa studni chłonnej,

    - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

    - Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki betonowe,

    - Ustawienie krawężników betonowych,

    - Wykonanie warstwy odcinającej z piasku,

    - Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku  stabilizowanego cementem

    - Wykonanie warstwy zasadniczej podbudowy z piasku  stabilizowanego cementem,

    - Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

    - Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

    - Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej                        na podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie wzmacniającej z piasku  stabilizowanego cementem (w krawężnikach betonowych wtopionych),

    - Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej na chodniku,

    - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie odcinającej z piasku na chodniku,

    - Przebudowa przyłączy energetycznych napowietrznych kolidujących z budową drogi wykonana przez RZE w Zamościu,

    - Przebudowa kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi,

    - Ręczne plantowanie skarp i poboczy,

    - Oznakowanie pionowe (słupki + tablice znaków drogowych).

- ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie drogowym projektowanej ulicy występuje następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- kanalizacja telefoniczna,

- wodociąg  - Ø 100 z przyłączami,

- linia napowietrzna zasilająca z przyłączami.

- ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA                  I ZDROWIA LUDZI

Roboty prowadzone będą bez ogrodzenia – pod ruchem związanym                        z przylegającą do ulicy zabudową mieszkaniową.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stwarzać:

-   praca sprzętu budowlanego przy robotach ziemnych (koparki, spycharki,  samochody ciężarowe),

    - roboty transportowe (dowóz materiałów na budowę samochodami ciężarowymi),

    - praca rozścielacza oraz walców przy robotach związanych                                     z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni jezdni,

    - praca zagęszczarki przy robotach związanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej,

    - budowa studni chłonnej,

    - przebudowa przyłączy energetycznych napowietrznych kolidujących z budową drogi wykonana przez RZE w Zamościu.

Do wykonywania budowy drogi nie będą używane materiały niebezpieczne, które muszą być specjalnie składowane.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Proces budowlany związany z budową drogi należy tak przygotować                           i zaplanować, aby wyeliminować możliwość powstania zagrożeń dla pracowników związanych z budową oraz dla użytkowników drogi (mieszkańców) umożliwiając im przejście do posesji.

Przed wejściem w teren Wykonawca winien posiadać projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robót, zatwierdzony zgodnie                        z  obowiązującymi przepisami.

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Kierownictwo budowy zobowiązane jest przed przystąpieniem do prac zapoznać wszystkich pracowników z dokumentacją techniczną, metodą realizacji zadania, użytym sprzętem technicznym oraz szczególnymi przepisami BHP przy robotach związanych z budową drogi prowadzonych pod ruchem.

Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać odpowiednie uprawnienia wykonawcze w zakresie wykonywanych prac, aktualne badania lekarskie, potwierdzone i zaliczone szkolenia z zakresu BHP.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Wykonawca przyjmujący do realizacji powierzone zadanie powinien dysponować odpowiednim sprawnym sprzętem technicznym, posiadającym aktualne atesty i badania techniczne dopuszczające je do eksploatacji. Sprzęt techniczny pozostawiony na budowie po zmianie roboczej powinien być pozostawiony w miejscu nie stwarzającym zagrożeń dla bezpieczeństwa                       i zdrowia ludzi oraz odpowiednio zabezpieczony przed uruchomieniem go przez postronnych ludzi.

Pracownicy powinni posiadać odpowiednie ubrania robocze i urządzenia zabezpieczające w postaci odzieży i kasków ochronnych, butów, rękawic itp.

Inne prace związane z organizacją budowy:

-   przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

- przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem zgodnie                     z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robót na czas budowy,

-  wyznaczenie składowisk materiałów oraz ewentualnie węzła betoniarskiego w przypadku wykonywania betonu lub stabilizacji na placu budowy,

- powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zarządców nieruchomości przyległych do ulicy, zarządców sieci i dróg sąsiadujących            z realizowanym zadaniem o terminie rozpoczęcia prac budowlanych,

-  zapewnienie  właściwego  nadzoru  i wykonawstwa przy  prowadzeniu    robót  związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych.

- UWAGA KOŃCOWA

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część „Projektu budowlano – wykonawczego na budowę drogi gminnej Nr 110128L od km 2+340 do km 4+000 w miejscowości Nawóz”.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W czasie prac ziemnych należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz.401)

Opracowanie wykonała:

inż. Maria Kamińska