PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

na budowę drogi gminnej Nr 110128L od km 2+340 do km 4+000

w miejscowości Nawóz

Zamawiający:   		Gmina Nielisz

22-413 Nielisz

woj. lubelskie

Projektanci:

| Branża | Imię i nazwisko Numer uprawnień budowlanych | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża drogowa Projektant: | inż. Maria Kamińska Nr upr. ANB-513/1/22/79 |  |  |
| Branża drogowa Asystent projektanta: | Jan Stępczak Nr upr. WZDP-19/906/126/74 |  |  |
| Branża drogowa Sprawdzający: | mgr inż. Andrzej Małyszek Nr upr. LUB/0039/POOD/05 |  |  |
| Branża teletechniczna Projektant: | mgr inż. Krzysztof Pietrzak Nr upr. 0492/97/U |  |  |
| Branża teletechniczna Sprawdzający: | mgr inż. Bogdan Kwieciński Nr upr. 0866/97/U |  |  |
| Branża elektryczna Projektant: | mgr inż. Zygmunt Korkosz Nr upr. UANB-II-7342/86/93 |  |  |

# I. CZĘŚĆ  OPISOWA

1- 30

2.

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW:

# I. CZĘŚĆ  OPISOWA						 str. 1 – 30

    - Strona tytułowa

    - Spis załączników

    - Oświadczenie o kompletności dokumentacji

    - Opis techniczny

    - Dane wyjściowe i uzgodnienia

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Postanowienie ZDP w Zamościu nr TT.II.5540/P-03/08                                  z 10.01.2008r.

- Postanowienie ZDP w Zamościu nr TT.II.5540/P-04/08                                   z 10.01.2008r.

- warunki techniczne TP z dnia 28.07.2008r.

- warunki likwidacji kolizji nr 3/2008 ZKE Dystrybucja Spółka z o.o.                   w Zamościu z dnia 09.01.2008r.

- opinia sanitarna PPIS w Zamościu znak NZ.701/35/08 z dnia 14.04.2008r.

- Decyzja Nr 3/2007 z 20.05.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- Postanowienie PPIS w Zamościu znak NZ.701/75/08 z dnia 03.06.2008r.

- Opinia nr 698/2008 z uzgodnienia dokumentacji projektowej ZUDP w Zamościu z dnia 16.09.2008r.

II. CZĘŚĆ  OBLICZENIOWA  					 str. 1 – 4

- Tabela robót ziemnych

- Tabela powierzchni skarp

- Wykaz zjazdów

- Obliczenia pomocnicze

III. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny  -  	        	1 : 25000  		Rys. nr 1

- Plan  sytuacyjny  -                	1 : 1000  		Rys. nr 2/1 – 2/5

- Profil podłużny	  -	           1:100/1000 	           Rys. nr 3

- Przekrój normalny   -  		1 : 50	  		Rys. nr 4

- Przekroje poprzeczne   -         	1 : 100		Rys. nr 5/1 – 5/6

- Szczegóły konstrukcyjne   -  	1 : 10	  		Rys. nr 6a – 6

IV. INFORMACJA dot. BIOZ				str. 1 – 4

V. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

str. 1 – 3

3.

##### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2006 r. nr 156, poz. 1118 – tekst jednolity), niniejszym oświadczam:

Projekt budowlany budowy drogi gminnej Nr 110128L od km 2+340 do km 4+000 w miejscowości Nawóz

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:								Sprawdzający:

4.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano – wykonawczego na budowę drogi gminnej Nr 110128L od km 2+340 do km 4+000 w miejscowości Nawóz

ZAMAWIAJĄCY: 	Urząd Gminy w Nieliszu

22-413 Nielisz

woj. lubelskie

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  - Obowiązujące normy i przepisy:

    - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.      w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne           i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. – poz.430 /,

    - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63 z 2000r. – poz.735 /,

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem / Dz. U. Nr 177 z 2003r. – poz.1729 /,

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych / Dz. U. Nr 170                z 2002r. – poz.1393 /,

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach / Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003r. – poz.2181 /,

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym / Dz. U. Nr 130 z dnia 08.06.2004r. – poz. 1389 /,

  - Wizja lokalna oraz pomiary w terenie.

5.

2.	ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budowę drogi gminnej Nr 110128L na odcinku od km 2+340 do km 4+000 w miejscowości Nawóz

Planowany zakres robót drogowych:

- roboty ziemne,

- budowa przepustów na trasie drogi oraz na włączeniu do drogi powiatowej,

- budowa studni chłonnej,

- przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,

- usunięcie kolizji urządzeń telekomunikacyjnych,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika,

- przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi,

- budowa zjazdów na drogi gminne i działki przyległe do drogi,

- wykonanie poboczy przy jezdni i chodniku,

- wykonanie oznakowania drogi.

3.	STAN ISTNIEJĄCY

Droga na przedmiotowym odcinku jest drogą gminną o nawierzchni gruntowej.

Przejazd i przejście drogą są bardzo utrudnione, a w okresach opadów i roztopów przejazd bywa niemożliwy. Są to bardzo duże utrudnienia dla mieszkańców, szczególnie              w razie potrzeby interwencji służb ratowniczych.

Szerokość pasa drogowego wynosi 12,00 m. Początek projektowanego odcinka w km 2+340 – na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3204L Grobla-Kulików-Deszkowice,             a koniec w km 4+000 – na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3203L Nielisz-Gruszka-Tworyczów.

Na projektowanym odcinku drogi występują nieutwardzone lokalne zjazdy gospodarcze do zabudowań i do pól.

Droga nie posiada żadnego odwodnienia. Odbywa się ono do lokalnych zaniżeń terenu.

Na trasie planowanego do budowy odcinka drogi zadrzewienie nie występuje; znajdują się jedynie pnie drzew wcześniej wyciętych.

W pasie drogowym usytuowane jest następujące uzbrojenie:

- Sieć teletechniczna,

- Urządzenia elektroenergetyczne (przejścia poprzeczne napowietrzne nad drogą),

- Sieć wodociągowa.

6.

4.	STAN PROJEKTOWANY

- Charakterystyka parametrów technicznych

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- Klasa techniczna drogi – L

- Prędkość projektowa – 40 km/h

- Typ przekroju normalnego – półuliczny

- Liczba jezdni – 1

- Liczba pasów ruchu – 2

- Szerokość projektowanej jezdni – 5,50 m

- Szerokość pasa ruchu – 2,75 m

- Szerokość poboczy  – 0,75 m (przy jezdni)  oraz 0,50 m (przy chodniku)

- Szerokość chodnika jednostronnego  – 1,50 m

- Skrajnia pionowa – 4,60m

- Kategoria ruchu drogowego – KR1

- Moduł sprężystości (wtórny) – 100 MPa

- Plan sytuacyjny

Projektowana szerokość drogi wynosić będzie 5,50 m.

Na trasie drogi występuje jeden łuk poziomy w km 2+779  o kącie zwrotu w prawo  = 200 i promieniu R=150 m.

Od strony chodnika jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi 20x30 cm na ławie betonowej z oporem. Projektuje się pobocze nieutwardzone przy jezdni o szerokości 0,75 m, a przy chodniku pobocze szer. 0,50m.

Na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi promienie wyokrąglające krawędź jezdni R=6,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%  –   w kierunku rowu prawego.

- Zjazdy

W ramach opracowania zaprojektowano zjazdy publiczne (na drogi gminne)                           i indywidualne do posesji i do pól.

Zjazdy zaprojektowano w miejscach występowania zjazdów istniejących oraz nowe zjazdy na przyległe działki do drogi zapewniając dostępność terenu do istniejącej drogi.

Długość zjazdów została określona jako odległość od krawędzi jezdni projektowanej do linii rozgraniczającej drogi gminnej.

7.

Na zjazdach na drogi gminne przyjęto promień wyokrąglający krawędzie jezdni                     R = 5,00 m, do posesji i do pól – 3,00 m.

Szerokość zjazdów na drogi gminne – 5,00 m, do posesji i do pól – 4,00 m.

Wykaz projektowanych zjazdów stanowi załącznik do projektu.

- Rozwiązanie wysokościowe

Wysokościowo projekt rozwiązano w państwowym układzie wysokościowym –                       w dowiązaniu do poziomu odniesienia Kronsztadt.

W profilu podłużnym zaprojektowano niweletę jezdni osi głównej. Niwelety osi wlotów dróg powiatowych należy dowiązać do stanu istniejącego.

Pochylenia podłużne niwelety oraz wielkości promieni łuków pionowych wg załącznika graficznego nr 3 ”Profil podłużny”.

- Obsługa ruchu pieszego, chodniki

- W ramach niniejszego opracowania przewidziano do budowy chodnik jednostronny usytuowany po lewej stronie drogi, którego lokalizacja została podana w załączniku graficznym nr 2 „Plan sytuacyjny”.

- Szerokość projektowanego chodnika – 1,50 m. Spadek poprzeczny w kierunku jezdni - 2.

- Odwodnienie

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe do rowów drogowych i dalej do przepustów lub zaniżeń terenowych. Pod zjazdami zlokalizowanymi w ciągu rowów zaprojektowano przepusty zjazdowe o średnicy 40 cm. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3203L zaprojektowano przepust drogowy o średnicy 60 cm. Z uwagi na małą odległość linii rozgraniczającej od pobocza drogi, a w związku z tym brak możliwości zastosowania pochylenia skarp 1:1,5 zastosowano korytka ściekowe i umocnienie skarp płytami ażurowymi przy wlocie do przepustu (ogrodzenie dz. nr 484, nr posesji Nawóz 142).

Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3204L z uwagi na istniejącą sytuację wysokościową nie projektowano przepustu na zjeździe z drogi powiatowej. Wody opadowe                 z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej spłyną do projektowanego przepustu                 w km 2+504 pod projektowanym odcinkiem drogi gminnej, gdzie projektuje się studnię chłonną.

8.

- Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- 4 cm – warstwa ścieralna z BA o uziarnieniu 0/16 mm

- 6 cm – warstwa wiążąca z BA o uziarnieniu 0/20 mm

- 16 cm – warstwa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 Mpa

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 Mpa

- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku

Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-20

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na drogi gminne w km 3+025 (w lewo) oraz 3+030 (w prawo) :

- 5 cm – warstwa ścieralna z BA o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-S-96025

- 20 cm –  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:

- 8 cm – betonowa kostka brukowa koloru czerwonego

- 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 cm stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=              2,5 MPa

Zabezpieczenie konstrukcji nawierzchni zjazdów – krawężnik betonowy wtopiony 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodników:

- 6 cm – betonowa kostka brukowa koloru szarego (przy krawężniku opaska koloru czerwonego z 2 rzędów kostki brukowej)

- 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm – warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm.

9.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać z zapewnieniem spełnienia wymagań określonych normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z ewentualnym wykonaniem przekopów kontrolnych celem uściślenia lokalizacji przewodów.

Obliczenie robót ziemnych – wg tabeli robót ziemnych.

- Projekt organizacji ruchu drogowego

Projekty organizacji ruchu stałej i na czas trwania robót – wg odrębnego opracowania.

- Wytyczne techniczne realizacji robót

Integralną część projektu stanowi „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” (SST), obejmująca omówienie w zakresie wymagań technicznych niezbędnych do spełnienia podczas realizacji projektowanej budowy drogi.

- Bilans terenu

Całość projektowanych prac związanych z budową drogi zawiera się w granicach istniejącego pasa drogowego.

- Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Roboty związane z realizacją budowy drogi gminnej należy realizować zgodnie                      z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2004r. – poz. 401z późn. zmianami).

- Inne

Planowany zakres prac nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, ale znaczenie poprawi stan istniejący. Budowa drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi. Nadane normatywne spadki poprzeczne i podłużne  zapewnią prawidłowy i szybki odpływ wód opadowych z jezdni.  Wykonanie chodnika będzie miało na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych.

Przebudowa kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz przebudowa kolizji energetycznych napowietrznych – wg odrębnych opracowań.

Zamość,  2008r.