PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w celu stworzenia dostępnej użytkownikom funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oraz zakup wyposażenia

ADRES INWESTYCJI:	Krzak 91, 22-413 Nielisz

NAZWA INWESTORA:	Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

| DATA OPRACOWANIA: | 23.04.2019 |
| --- | --- |

WYKONAWCA:	INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia 23.04.2019

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |
| 1 |  | Sala biblioteczna |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do | szt. |  |  |
| d.1 | 0354-04 | 2·m2 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 2 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na | szt. |  |  |
| d.1 | 1016-01 | budowie pod drzwi dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 3 | KNNR 2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, | m2 |  |  |
| d.1 | 1103-01 | pełne przystosowane dla osób niepełnosprawnych o szer. |  |  |  |
|  |  | 1,00 i wys. 205 |  |  |  |
|  |  | 2 * 1,00 * 2,05 | m2 | 4,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,10 |
| 4 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
| d.1 | 0504-03 |  |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 5 | KNR 4-01 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na | m2 |  |  |
| d.1 | 0211-01 | podłogach |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 6 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.1 | 1134-01 (1) |  |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 7 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy | m2 |  |  |
| d.1 | 1102-02 | cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 8 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.1 | 1134-01 (1) |  |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 9 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.1 | 1118-01 | klej, przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 10 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.1 | 1118-09 | klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 11 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, | m2 |  |  |
| d.1 | 0711-03 | (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków |  |  |  |
|  |  | ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, |  |  |  |
|  |  | do 5·m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30% całej powierzchni |  |  |  |
|  |  | 110,00 * 30% | m2 | 33,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33,00 |
| 12 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.1 | 1134-02 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 110,00 | m2 | 110,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,00 |
| 13 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.1 | 1134-01 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 14 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, | m2 |  |  |
| d.1 | 1204-08 | przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem |  |  |  |
|  |  | nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150,00 | m2 | 150,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150,00 |
| 15 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.1 | 1134-01 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 16 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.1 | 1134-02 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 110,00 | m2 | 110,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,00 |
| 17 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.1 | 1204-01 | sufity wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 18 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.1 | 1204-02 | ściany wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 110,00 | m2 | 110,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,00 |
| 19 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
| d.1 | 1216-01 |  |  |  |  |
|  |  | 40,00 | m2 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 20 | ORGB 2-02 | Wymiana podokienników (parapetów) na parapety z płyt z | m |  |  |
| d.1 | 2143-03 | konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, |  |  |  |
|  |  | szerokość 40·cm |  |  |  |
|  |  | 3 * 1,80 | m | 5,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,40 |
| 21 | KNNRS 9 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, | SZT |  |  |
| d.1 | 0501-02 (2) | wymiana oprawy świetlówkowej 2x40·W |  |  |  |
|  |  | 6 | SZT | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 22 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.1 | 0108-11 | samowyładowczymi do 1·km |  |  |  |
|  |  | 40,00 * 0,015 | m3 | 0,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,600 |
| 23 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.1 | 0108-12 | samowyładowczymi na każdy następny 1·km na łączną |  |  |  |
|  |  | odległość 10 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |
|  |  | 0,600 | m3 | 0,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,600 |
| 2 |  | Korytarze |  |  |  |
| 24 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
| d.2 | 0504-03 |  |  |  |  |
|  | Korytarz | 44,00 | m2 | 44,00 |  |
|  | główny bocz |  |  |  |  |
|  | Korytarz | 80,00 | m2 | 80,00 |  |
|  | główny i |  |  |  |  |
|  | wejściowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 25 | KNR 4-01 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na | m2 |  |  |
| d.2 | 0211-01 | podłogach |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 26 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.2 | 1134-01 (1) |  |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 27 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy | m2 |  |  |
| d.2 | 1102-02 | cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
|  |  | - 3 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.2 | 1134-01 (1) |  |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 29 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.2 | 1118-01 | klej, przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 30 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.2 | 1118-09 | klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 31 | 3 | Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - | kpl. |  |  |
| d.2 |  | rozebranie |  |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 32 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe przykręcane | kpl. |  |  |
| d.2 | 0502-01 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 33 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, | m2 |  |  |
| d.2 | 1204-08 | przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem |  |  |  |
|  |  | nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |
|  |  | 150,00 + 124,00 | m2 | 274,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 274,00 |
| 34 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.2 | 1134-01 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 35 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.2 | 1134-02 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 150,00 | m2 | 150,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150,00 |
| 36 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.2 | 1204-01 | sufity wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 37 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.2 | 1204-02 | ściany wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 150,00 | m2 | 150,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150,00 |
| 38 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
| d.2 | 1216-01 |  |  |  |  |
|  |  | 124,00 | m2 | 124,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,00 |
| 39 | KNR 2-02 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach | m2 |  |  |
| d.2 | 2004-02 | metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 100-01 |  |  |  |
|  | 3 liczniki | (2,0 * 0,40 + 2,0 * 0,30 * 2) * 3 | m2 | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 40 | KNR 4-01 | Demontaż drzwi wraz z wykucie z muru, ościeżnic | m2 |  |  |
| d.2 | 0354-05 | drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 |  |  |  |
|  |  | 4 * 2,50 | m2 | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 41 | KNNRS 2 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m2 |  |  |
| d.2 | 1003-04 |  |  |  |  |
|  |  | 10,00 | m2 | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 42 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe ciepłe | m2 |  |  |
| d.2 | 1040-02 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | m2 | 10,000 |  |
|  |  | - 4 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 43 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.2 | 0108-11 | samowyładowczymi do 1·km |  |  |  |
|  |  | 124,00 * 0,015 | m3 | 1,860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,860 |
| 44 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.2 | 0108-12 | samowyładowczymi na każdy następny 1·km na łączną |  |  |  |
|  |  | odległość 10 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |
|  |  | 1,860 | m3 | 1,860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,860 |
| 3 |  | Sala konferencyjna |  |  |  |
| 45 | KNR 4-01 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do | szt. |  |  |
| d.3 | 0354-04 | 2·m2 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 46 | KNR 4-01 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia | m2 |  |  |
| d.3 | 0354-05 | ponad 2·m2 |  |  |  |
|  |  | 1,30 * 2,00 | m2 | 2,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,60 |
| 47 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na | szt. |  |  |
| d.3 | 1016-01 | budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + |  |  |  |
|  |  | farba ftalowa |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 48 | KNNR 2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, | m2 |  |  |
| d.3 | 1103-01 | pełne |  |  |  |
|  |  | 1,30 * 2,0 + 0,80 * 2,00 | m2 | 4,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,20 |
| 49 | KNR 13-12 | Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-latex - | m2 |  |  |
| d.3 | 1007-04 | demontaż |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 75 | m2 | 75,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,000 |
| 50 | KNR 0-12II | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm | m2 |  |  |
| d.3 | 1118-11 | układane na klej metodą kombinowaną |  |  |  |
|  |  | 75 | m2 | 75,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,000 |
| 51 | KNR 4-03 | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw | szt. |  |  |
| d.3 | 1134-01 | sztucznych lub metalowym |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 52 | KNR 9-09 | Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji | m2 |  |  |
| d.3 | 0302-01 | metalowej CD·60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie |  |  |  |
|  |  | pojedynczym, |  |  |  |
|  |  | 75,00 | m2 | 75,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,00 |
| 53 | KNR-W 5-08 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach | kpl. |  |  |
| d.3 | 0512-03 | podwieszanych, świetlówka 2x40·W |  |  |  |
|  |  | 7 | kpl. | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |
| 54 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, | m2 |  |  |
| d.3 | 0711-03 | (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków |  |  |  |
|  |  | ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, |  |  |  |
|  |  | do 5·m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30% całej powierzchni |  |  |  |
|  |  | 90 * 30% | m2 | 27,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,00 |
| 55 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.3 | 1134-02 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 90,00 | m2 | 90,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 56 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.3 | 1134-01 (2) |  |  |  |  |
|  |  | - 5 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75,00 | m2 | 75,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,00 |
| 57 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, | m2 |  |  |
| d.3 | 1204-08 | przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem |  |  |  |
|  |  | nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |
|  |  | 90+75 | m2 | 165,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,00 |
| 58 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.3 | 1134-01 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 75,00 | m2 | 75,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,00 |
| 59 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.3 | 1134-02 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 90,00 | m2 | 90,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 60 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.3 | 1204-01 | sufity wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 75,00 | m2 | 75,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,00 |
| 61 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.3 | 1204-02 | ściany wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 90,00 | m2 | 90,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 62 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
| d.3 | 1216-01 |  |  |  |  |
|  |  | 75,00 | m2 | 75,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,00 |
| 63 | ORGB 2-02 | Wymiana podokienników (parapetów) na parapety z płyt z | m |  |  |
| d.3 | 2143-03 | konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, |  |  |  |
|  |  | szerokość 40·cm |  |  |  |
|  |  | 6 * 1,80 | m | 10,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,80 |
| 64 | KNR 0-19 | Wymiana drzwi i okien zespolonych na okna z PCV, okna | m2 |  |  |
| d.3 | 0929-11 | rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5·m2, |  |  |  |
|  | analogia | osadzanie na kotwach |  |  |  |
|  |  | 6 * 1,70 * 2,30 | m2 | 23,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,46 |
| 4 |  | Łazienka dostosowanie dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| 65 | KNR 4-01 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do | szt. |  |  |
| d.4 | 0354-04 | 2·m2 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 66 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na | szt. |  |  |
| d.4 | 1016-01 | budowie pod drzwi dla osób niepełnosprawnych w tym w |  |  |  |
|  |  | kabinie |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 67 | KNNR 2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, | m2 |  |  |
| d.4 | 1103-01 | pełne przystosowane dla osób niepełnosprawnych o szer. |  |  |  |
|  |  | 1,00 i wys. 205 w tym w kabinie |  |  |  |
|  |  | 2 * 1,00 * 2,05 | m2 | 4,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,10 |
| 68 | KNR-W 2-15 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" przystosowane dla osób | kpl. |  |  |
| d.4 | 0233-03 | niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 69 | KNR 5-08 | ANALOGIA. Przygotowanie podłoża pod uchwyty dla | szt. |  |  |
| d.4 | 0301-02 | osób niepełnosprawnych (krotność 2 bo 2 strony uchwytu) |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 70 | KNR 2-02 | Analogia. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych | szt. |  |  |
| d.4 | 1219-08 |  |  |  |  |
|  |  | - 6 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 71 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
| d.4 | 0504-03 |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 * 1,50 | m2 | 2,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,25 |
| 72 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.4 | 1118-01 | klej, przygotowanie podłoża dodatek do R=1,20 wg. zsz. |  |  |  |
|  |  | pkt 5.7. |  |  |  |
|  |  | 2,25 | m2 | 2,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,25 |
| 73 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.4 | 1118-09 | klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana dodatek do |  |  |  |
|  |  | R=1,20 wg. zsz. pkt 5.7. |  |  |  |
|  |  | 2,25 | m2 | 2,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,25 |
| 74 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.4 | 0108-11 | samowyładowczymi do 1·km |  |  |  |
|  |  | 2,25 * 0,015 | m3 | 0,034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,034 |
| 75 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.4 | 0108-12 | samowyładowczymi na każdy następny 1·km na łączną |  |  |  |
|  |  | odległość 10 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |
|  |  | 0,034 | m3 | 0,034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,034 |
| 5 |  | Biuro |  |  |  |
| 76 | KNR 4-01 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do | szt. |  |  |
| d.5 | 0354-04 | 2·m2 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 77 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na | szt. |  |  |
| d.5 | 1016-01 | budowie |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 78 | KNNR 2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, | m2 |  |  |
| d.5 | 1103-01 | pełne |  |  |  |
|  |  | 0,80 * 2,05 | m2 | 1,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,64 |
| 79 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
| d.5 | 0504-03 |  |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 80 | KNR 4-01 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na | m2 |  |  |
| d.5 | 0211-01 | podłogach |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 81 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.5 | 1134-01 (1) |  |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 82 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy | m2 |  |  |
| d.5 | 1102-02 | cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 83 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.5 | 1134-01 (1) |  |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 84 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.5 | 1118-01 | klej, przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
|  |  | - 7 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na | m2 |  |  |
| d.5 | 1118-09 | klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 86 | KNR 4-01 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie | m3 |  |  |
| d.5 | 0349-02 | cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | 2,5 * 4,00 * 0,25 | m3 | 2,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,500 |
| 87 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, | m2 |  |  |
| d.5 | 0711-03 | (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków |  |  |  |
|  |  | ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, |  |  |  |
|  |  | do 5·m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30% całej powierzchni |  |  |  |
|  |  | 2,5 * 0,50 * 2 + 4,00 * 0,50 | m2 | 4,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,50 |
| 88 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.5 | 1134-02 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 60,00 | m2 | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 89 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.5 | 1134-01 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 90 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, | m2 |  |  |
| d.5 | 1204-08 | przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem |  |  |  |
|  |  | nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |
|  |  | 60+20 | m2 | 80,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80,00 |
| 91 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 |  |  |
| d.5 | 1134-01 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 92 | ORGB 2-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.5 | 1134-02 (2) |  |  |  |  |
|  |  | 60,00 | m2 | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 93 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.5 | 1204-01 | sufity wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 94 | KNR 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, | m2 |  |  |
| d.5 | 1204-02 | ściany wewnętrzne |  |  |  |
|  |  | 60,00 | m2 | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 95 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
| d.5 | 1216-01 |  |  |  |  |
|  |  | 20,00 | m2 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 96 | ORGB 2-02 | Wymiana podokienników (parapetów) na parapety z płyt z | m |  |  |
| d.5 | 2143-03 | konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, |  |  |  |
|  |  | szerokość 40·cm |  |  |  |
|  |  | 2 * 1,80 | m | 3,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,60 |
| 97 | KNNRS 9 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, | SZT |  |  |
| d.5 | 0501-02 (2) | wymiana oprawy świetlówkowej 2x40·W |  |  |  |
|  |  | 4 | SZT | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 98 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.5 | 0108-11 | samowyładowczymi do 1·km |  |  |  |
|  |  | 20,00 * 0,015 | m3 | 0,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,300 |
|  |  | - 8 - |  |  |  |

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | KNR 4-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami | m3 |  |  |
| d.5 | 0108-12 | samowyładowczymi na każdy następny 1·km na łączną |  |  |  |
|  |  | odległość 10 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |
|  |  | 0,300 | m3 | 0,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,300 |
| 6 |  | Pokój socjalny |  |  |  |
| 100 | KNR 4-01 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do | szt. |  |  |
| d.6 | 0354-04 | 2·m2 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 101 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na | szt. |  |  |
| d.6 | 1016-01 | budowie |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 102 | KNNR 2 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, | m2 |  |  |
| d.6 | 1103-01 | pełne |  |  |  |
|  |  | 0,80 * 2,05 | m2 | 1,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,64 |

- 9 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879

|  | Spis treści |  |
| --- | --- | --- |
| Strona Tytułowa | 1 |
| Przedmiar | 2 |
| 1 | Sala biblioteczna | 2 |
| 2 | Korytarze | 3 |
| 3 | Sala konferencyjna | 5 |
| 4 | Łazienka dostosowanie dla osób niepełnosprawnych | 6 |
| 5 | Biuro | 7 |
| 6 | Pokój socjalny | 9 |
| Spis treści | 10 |

-10-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 5879